## Slide 1
Электрическое приключение

## Slide 2
характеристики
U
R
I

## Slide 3
Электрическое приключение.
Основные характеристики электрической цепи.
Станьте членами экипажа космического корабля "Закон Ома" и почините систему энергоснабжения на заброшенной орбитальной станции!

## Slide 4
Пятиминутка
Подпишите на листиках: ФАМИЛИЮ, ИМЯ, класс
Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

## Slide 5
Вариант 1
Упорядоченное (направленное) движение заряженных частиц - это?
Как обозначается и в чём измеряется сила тока?
Формула для расчёта напряжения.
Как называется прибор для измерения напряжения?
Формула для расчёта силы тока через заряд и время.
Вариант 2
Как называется прибор для измерения силы тока?
Как подключается в цепь прибор для измерения силы тока?
Физ. величина, равная отношению напряжения к силе тока?
Как обозначается и в чём измеряется напряжение?
Формула для расчёта сопротивления.
Вариант 3
Физ. величина, равная отношению работы по перемещению эл. заряда к величине самого заряда - это?
Как обозначается и в чём измеряется сопротивление?
Формула для расчёта силы тока по закону Ома.
Как подключается в цепь прибор для измерения напряжения?
Упорядоченное (направленное) движение заряженных частиц - это?

## Slide 6
Обменяйтесь листиками с соседом по парте
Возьмите ручку/карандаш другого цвета!
Верный ответ « + »,
Неверный ответ « - »

## Slide 7
ОТВЕТЫ
Верный ответ « + », неверный ответ « - »
Электрический ток
I, А (Ампер)
Вольтметр
Амперметр
Последовательно
Сопротивление
U, В (Вольт)
Напряжение
R, Ом
Параллельно
Электрический ток
Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3

## Slide 8
Восстановление Инструкции
Для успешной миссии необходимо восстановить инструкцию, в которой пропущены ключевые слова. Заполните пробелы!
Для протекания (1) ___________ тока в цепи необходимо наличие (2) _________ ____ и (3) _______ _____ . Количественно ток характеризуется физической величиной (4) _________ , которая зависит от (5) __________ на концах проводника и его (6) ____________.
Эта зависимость выражается (7) ____________ для участка цепи. Силу тока измеряют (8) __________ , а напряжение — (9) ___________. Первый прибор включают в цепь (10) _________ , а второй —_________ .
Слова для справки: вольтметр, амперметр, напряжение, сила тока, сопротивление, параллельно, последовательно, закон Ома, замкнутая цепь, электрический ток, источник тока

## Slide 9
Восстановление Инструкции
Для успешной миссии необходимо восстановить инструкцию, в которой пропущены ключевые слова. Заполните пробелы!
Для протекания (1) электрического тока в цепи необходимо наличие (2) источника тока и (3) замкнутой цепи. Количественно ток характеризуется физической величиной (4) силой тока, которая зависит от(5) напряжения на концах проводника и его (6) сопротивления.
Эта зависимость выражается (7) законом Ома для участка цепи. Силу тока измеряют (8) амперметром, а напряжение — (9) вольтметром. Первый прибор включают в цепь (10) последовательно, а второй — (11) параллельно.

## Slide 10
Миссия по ремонту систем станции
На станции вышли из строя различные системы. Экипажу нужно выполнить расчеты, чтобы подобрать правильные детали для починки.
Задача №1: Заряд
На солнечные батареи космической станции за 10 минут непрерывной работы попадает поток частиц, создающий ток 0,3 А. Какой суммарный электрический заряд накапливается на панелях за это время?
Задача №2: Работа тока
При включении аварийного маяка на спускаемом аппарате через лампу проходит заряд 150 Кл. Лампа работает при напряжении 28 В. Какую работу совершает электрическое поле в цепи маяка?

## Slide 11
Расчеты для основного компьютера
Задача №3: Сила тока по закону…
Для включения двигателя стыковочного механизма требуется напряжение 1,1 кВ. Сопротивление обмотки двигателя составляет 500 Ом. Рассчитайте силу тока в двигателе.
Выдержит ли пусковое реле, рассчитанное на максимальный ток 2,5 А?

## Slide 13
Миссия по ремонту систем станции
Через блок управления климат-контролем модуля «Наука» протекает ток 0,5 А при напряжении 220 В. Определите сопротивление цепи блока управления.
В системе подогрева скафандра космонавта течет ток 350 мА. Сопротивление нагревательной нити в скафандре равно 60 Ом. Каково напряжение питания системы подогрева?
Задача №4: Сопротивление
Задача №5: Напряжение

## Slide 14
Электронагревательные приборы
Почти в каждом доме есть электрический чайник или утюг. Их основным рабочим элементом является спираль.
Для эффективной работы в электронагревательных приборах используют проводники с большим или маленьким электрическим сопротивлением?
Электрические проводники
Провода, которые подводят электричество от розетки к прибору, должны передавать энергию с минимальными потерями.
Для этого соединительные провода должны иметь большое или маленькое электрическое сопротивление?

## Slide 15
Закрась лампочку знаний
Закрасьте лампочку в зависимости от своего состояния:
Полностью закрашенная
«Всё понятно, сложностей не возникало. Готов к новым открытиям!»
Наполовину закрашенная
«Понятно, но были сложности с переводами единиц или формулами. Нужно повторить»
Почти не закрашенная
«Не совсем понятно, были сложности»

## Slide 16
Космическое путешествие завершено!
Благодарим экипаж корабля "Закон Ома" за успешное восстановление систем орбитальной станции. Ваши знания и навыки спасли миссию!
Продолжайте исследовать удивительный мир физики!